# Průvodní zpráva

Akce: „Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí – havarijní stav kanalizace“

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Vypracoval: ing. David Millich

Datum: 8/2019

A.l    Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

- název stavby: Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí – havarijní stav kanalizace

- místo stavby: Ústí nad Orlicí, st. p. č. 621, p.č. 463/9 a st. p .574/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí

- předmět projektové dokumentace: předmětem je oprava havarijního stavu gravitačních kanalizačních přípojek v areálu pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, kdy z oranžové budovy poradny jsou odpady svedeny do sběrné šachty na pozemku 574/1, kam ústí i odpadní vody ze sídla poradny. Trasa z oranžového domu podle dostupných informací sbírá i odpadní vody z objektu na p.č. 574/1. Sběrná šachta je umístěna v chodníku a je velmi mělká (cca 89 cm od terénu) a potrubí vedoucí z obou budov je v menším než minimálním spádu a často se stává, že se kanalizační potrubí ucpe a je nutné jej proplachovat. Navržené řešení tento problém řeší přespádováním kanalizačních potrubí a jejich svedení do nové čerpací šachty se dvěma čerpadly, odkud bude napojeno tlakové potrubí do stávající šachty ze sídla poradny a odtud bude tlakové potrubí prostrčeno stávající přípojkou do sběrné šachty, která bude opravena.

Čerpací šachta bude napájena z rozvaděče v sídle poradny.

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi

Vlastník budovy: Pardubický kraj (Krajský úřad Pardubického kraje), Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, DIČ: CZ70892822

Hospodář: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513, IČ: 70847142

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební část: Ing. David Millich, Dolní Sloupnice 49, 565 53  Sloupnice, číslo autorizace 0701295, IČO 74096206

A.2    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Není členěno.

A.3    Seznam vstupních podkladů

- projekt pro stavební povolení realizace úspor energie

- vyjádření správců sítí

- kamerové zkoušky a měření

- zaměření stávajícího stavu