# Souhrnná technická zpráva

Akce: „Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí – havarijní stav kanalizace“

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Vypracoval: ing. David Millich

Datum: 8/2019

B.1  Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku: kanalizační přípojky jsou vedeny ve zpevněných plochách v areálu pedagogicko psychologické poradny. Plochy jsou dlážděné. Nové vedení je také vedeno ve zpevněných plochách a čerpací šachta je umístěna částečně v zeleném prostoru, který bude zadlážděn. Plochy slouží jako parkoviště a komunikace pro osobní vozidla a pěší chodce.

- údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci: je v souladu, jedná se o opravu kanalizačních přípojek

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: nejsou relevantní

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.: stanoviska dotčených orgánů jsou řešena ve výkresové části a v tomto bodě souhrnné technické zprávy. Musí být dodrženy podmínky křížení sítí dle ČSN 73 6005

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod: byl prováděn průzkum kamerou na stávajících kanalizačních přípojkách, který prokázal jejich špatný stav co se napojení do hlavní stoky týká a také malé spády potrubí v areálu PPP

- ochrana území podle jiných právních předpisů: není relevantní

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,: je v záplavovém území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

vliv se nemění. Zlepší se odtokové poměry splaškových vod

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: nejsou

j)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: nejsou

k)	územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: stávající podmínky

l)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: nejsou

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje:

st. p. č.  621 – ve vlastnictví žadatele – bude provedena přípojka elektro k čerpací šachtě, kanalizační přípojky a čerpací šachta

p. č. 463/9 – ve vlastnictví žadatele – budou provedeny kanalizační přípojky

st. p. č. 574/1 – ve vlastnictví Barbořáková Jitka a Vyčítal Petr – bude provedena část tlakové kanalizační přípojky v zemi a část prostrčena stávajícím potrubím a bude opravena stávající sběrná šachta.

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: st. p.č. 621, p.č. 463/9, st.p.č. 574/1

B.2    Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- oprava stávajících kanalizačních přípojek

b) účel užívání stavby,: kanalizační přípojky

c) trvalá nebo dočasná stavba, trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,: nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,: ve výkresové části a v této zprávě. Musí být dodrženy podmínky křížení sítí dle ČSN 73 6005

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),: není

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,:

Výpočtový průtok splaškových odpadních vod Qww = 3,85 l/s

Výpočtový průtok Qr = 25,59 l/s

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,:

pro kanalizační čerpací šachtu bude zbudována elektrická přípojka z rozvaděče v sídle poradny. Dešťové vody a splaškové vody budou sváděny do nových přípojek jako předtím.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

předpokládá se provádění na konci roku 2019, bez členění na etapy

j) orientační náklady stavby

cca 800 tisíc

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: kanalizační přípojky

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: kanalizační přípojky a betonová čerpací šachta se dvěma vstupy

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení:

Přípojky kanalizace dešťové i splaškové budou přespádovány a svedeny do čerpací šachty, která bude vystrojena dvěma čerpadly. Odtud odpadní vody potečou tlakovou kanalizací skrz stávající kanalizační šachtu až do sběrné kanalizační šachty, která bude opravena. Zapraví se díry a upraví dno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a normami

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Gravitační kanalizační přípojky stávající budou nahrazeny novými gravitačními přípojkami v potrubí KG DN 160 a nově vznikne potrubí tlakové kanalizace z PE r DN64. Kanalizační šachta bude betonová s vnitřním průměrem 1,5 m a vnitřní výškou 3,0 m. Elektro připojení proběhne dle dodavatele vystrojení a bude ukončeno v rozvaděči v sídle poradny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Čerpací šachta je navržena na výpočtový průtok splaškových odpadních vod Qww = 3,85 l/s a výpočtový průtok Qr = 25,59 l/s. V šachtě je počítáno se dvěmy čerpadly. Parametry budou dle dodavatele čerpadel.

Do šachty bude proveden 2x vtok DN 160 a výtok DN 64 a dále bude vyvedena elektro přípojka. Šachta bude osazena stupadly a stropem se dvěma otvory (případně třemi), kdy jeden bude revizní a druhý bude sloužit pro vytahování čerpadel. Otvory budou zakryty poklopy s třídou zatížitelnosti D400.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

není

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není relevantní.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).:

V šachtě budou osazena čerpadla. Šachta je v areálu pedagogicko psychologické poradny a s areálem sousedí rodinný dům. Čerpadla nepojedou stále, budou v provozu současně s provozem poradny tedy v pracovní době poradny, nebo při dešti.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží: neřešeno

- ochrana před bludnými proudy: není předmětem

- ochrana před technickou seizmicitou: běžná řešení, není vyžadováno zvýšené

- ochrana před hlukem: neřešeno

- protipovodňová opatření: šachta bude osazena límcem proti jejímu zvednutí

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: budou použita stávající a nová elektropřípojka do stávající budovy sídla poradny.

V případě křížení s kabelem elektro, kdy nebudou moci být dodrženy vzdáleností dané normou ČSN 73 6005, bude elektro vedení uloženo do chráničky tvořené žlábkem a víkem, kdy kabel bude v chráničce zapískován.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

kanalizační potrubí gravitační DN 160 – cca 73 m

kanalizační potrubí tlakové DN 64 – cca 12 m

Výpočtový průtok splaškových odpadních vod Qww = 3,85 l/s

Výpočtový průtok Qr = 25,59 l/s

B.4    Dopravní řešení

- popis dopravního řešení: k areálu je přístup z hlavní silnice a také z místní komunikace za areálem

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: areál je v zastavěném území s vybudovanou dopravní infrastrukturou

- doprava v klidu: plochy slouží jako parkoviště

- pěší a cyklistické stezky: chodníky a plochy pro chůzi

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy: návrat do původního stavu

- použité vegetační prvky: nejsou

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: kanalizační přípojky a šachta s čerpadly nemají negativní vliv na ovzduší, vodu a půdy. Hluk z čerpadel bude jen v pracovní době poradny nebo za deště..

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: V okolí objektu nejsou dřeviny, které by byly stavbou dotčeny.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000: neobsahuje

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem: vzhledem k typu stavby není třeba řešit

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: neřešeno.

B.7    Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: splněny podmínky

B.8    Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: staveniště bude zabírat plochu v areálu poradny. Zde si musí zhotovitel učinit opatření k ochraně klientů poradny.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: staveniště bude oplocené a opatřené výstražnými cedulemi upozorňujícími na probíhající stavbu. Provoz na přilehlém chodníku bude omezován jen na nejnutnější dobu. V případě omezení budou umístěny cedule upozorňující chodce, aby přešli na druhou stranu komunikace.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): mimo parcelu stavebníka se bude realizovat stavba i na sousedním pozemku a to na dobu nezbytně nutnou.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Bude muset být zajištěn vstup do poradny například přejezdovými mostky přes výkopy.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Prováděné práce vyvolají potřebu odvozu zemin na skládku zemin a návoz hutnitelných materiálů. Je počítáno, že se část materiálů cca polovina použije na zásypy.